## Slide 1: 光片荧光显微镜结合多角度成像
畅星兆
日期：2018.03.24

## Slide 2: 多角度成像方式
1. 样品旋转成像
2. 光片相向放置
3. 光片不在同一平面
（Stephan Preibisch et al., Nature Method, 2014）
（Jan Huisken et al., Optics Letters, 2007）
（Uros Krzic et al., Nature Method, 2012）

## Slide 3: 1. 样品旋转+去卷积（deconvolution）
装置示意图
通过样品的旋转的同时采集多角度图像并进行融合
（Stephan Preibisch et al., Nature Method, 2014）
但是样品的旋转存在许多限制：
样品旋转速度过快可能造成样品的形变
旋转对于活样品的各项特性的影响未知
样品旋转造成图像模糊

## Slide 4: 成像角度数的影响
不同的曲线代表不同的去卷积算法以及所用软件。左图为收敛时间，右图为迭代次数。可以看到当角度数为7附近时得到最优结果。
（Stephan Preibisch et al., Nature Method, 2014）

## Slide 5: 去卷积
（Stephan Preibisch et al., Nature Method, 2014）
所用去卷积算法：RL Deconvolution (Richardson-Lucy deconvolution)。使用去卷积算法的目的是（1）消除由于系统点扩散函数造成的模糊（2）消除由于曝光过程中样品的移动而造成的模糊
去卷积算法的分类：盲去卷积、非盲去卷积。

## Slide 6: 2. Multidirectional SPIM (mSPIM)
装置示意图
光片相向放置，可以克服由于样品散射和吸收造成的条纹效应。
同时，由于每个光片只需覆盖原来一半的视场。理论上，光片厚度可以提高倍。（即厚度变为原来的1/ 。）
（Jan Huisken et al., Optics Letters, 2007）

## Slide 7: 关键参数
光片厚度：1-5 μm
曝光时间：10-30 ms
照明物镜：（两个）10╳, NA 0.3
成像物镜：10╳-40╳

## Slide 8: 振动减少条纹效应
（a）
（b）
(c)
（a）由RM（resonant mirror)提供的在10度角内1kHz的扫描光片。减小了成像的条纹效应。
（b）振动示意图
（c）左图为传统SPIM成像结果，可以看到明显的条纹效应。右图为加入光片振动扫描之后的成像效果图。比例尺：50 μm
（Jan Huisken et al., Optics Letters, 2007）

## Slide 9: 相向照明减少衰减效应（attenuation）
（c）、（d）、（e）分别为光片向右投射、向左投射、相向投射时的样品成像结果。由图可以看出相向照明时像素亮度分布更加均匀。比例尺：50 μm
（Jan Huisken et al., Optics Letters, 2007）

## Slide 10: 3. 样品旋转+去卷积（deconvolution）
采集正交的两幅数据集，重建之后进行去卷积处理。
（Peter J Verveer et al., Nature Method, 2007）

## Slide 11: Muvi system
（Uros Krzic et al., Nature Method, 2012）
装置示意图

## Slide 12: 4. 图像融合
（Uros Krzic et al., Nature Method, 2012）
样品未旋转
样品旋转

## Slide 13: Isoview system
（Raghav K Chhetri et al., Nature Method, 2015）
装置示意图

## Slide 14: Isoview system
（Raghav K Chhetri et al., Nature Method, 2015）
与光片成像有关的两种扫描模式

## Slide 15
谢谢！