## Slide 1: 硅光芯片&人工智能
畅星兆
2018.05.11

## Slide 2: Reference
1. Deep learning with coherent nanophotonic circuits, Nature Photon, 2017.
2. Experimental demonstration of reservoir computing on a silicon photonics chip, Nature communications, 2014.
3. Neuromorphic Computing Based on Silicon Photonics and Reservoir Computing, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2018.
(ref 2 and ref 3 are from the same group)

## Slide 3: 涉及到的人工智能概念
人工神经网络（artificial neural network）
  后向传播算法（back propagation algorithm）
  深度学习（deep learning）
循环神经网络（recurrent neural network）
监督学习（supervised learning）
Advantages of silicon photonics
improved computational speed
power efficiency

## Slide 4: 文献 1：
在硅光芯片上实现了人工神经网络（artificial neural network）中的后向传播算法(back propagation)
后向传播算法分为两个步骤：正向传播和后向传播
  正向传播：使用神经网络计算特征值
  后向传播：传递误差，修正模型的参数值
参考资料：https://rubikscode.net/2018/02/19/artificial-neural-networks-series/

## Slide 5: 正向传播
基本模型
(输入层、输出层、隐含层)
单个神经元模型
非线性激励函数

## Slide 6: 后向传播
误差函数
误差函数对各个权重求导（此过程可以认为是后向传播过程）
乘以学习率（手动），可以得到模型中各个参数的变化量，实现“学习”。

## Slide 7: 系统结构
光电混合
每层由optical interference unit和optical nonlinearity unit
组成

## Slide 8: Optical Interference Unit (OIU)
理论基础：矩阵的奇异值分解
任意一个向量可以表示为三个特殊矩阵的乘积（左奇异向量，对角矩阵，右奇异向量）
左、右奇异向量为酉矩阵，其变换可用分束器、相移器完成
对角矩阵变换由光衰减器完成

## Slide 9
单个结构示意图
芯片示意图
The MZI splitting ratio was controlled with an internal phase shifter (Fig. 2d) and the differential output phase was controlled with the external phase shifter.

## Slide 10: Optical Nonlinearity Unit (ONU)
模拟非线性激活函数
试想通过饱和吸收体来实现，如：波导上石墨烯层
文中用计算机进行模拟处理

## Slide 11: 文献2，3：
在硅光芯片上实现了循环神经网络（recurrent neural network）中的水库计算（reservoir computing）
水库中的各个模型参数固定，只需对读取出的向量进行学习。
水库计算的模型

## Slide 12: 结构图
footprint: 16 mm2
connection: 2 cm,
interconnection delay: 280 ps
sampling rates: 125 Mbit/s – 12.5 Gbit/s
目前使用的结构
设想的结构

## Slide 13: 训练结果
训练模型时唯一可调参数：bit period

## Slide 14: 其他的水库计算模型
Pillar Scatterers